III  Всероссийская олимпиада

«9-мм пистолет Макарова»

Тематика: стрелковое дело, начальная военная подготовка, гражданская оборона, ОБЖ, физическая культура.

Задания:

1 вопрос.

Какая боевая скорострельность 9 –мм пистолета Макарова?

а) 15 выстрелов в минуту;

б) 20 выстрелов в минуту;

в) 30 выстрелов в минуту;

г) 50 выстрелов в минуту.

2 вопрос.

Какой вес 9-мм пистолета Макарова со снаряжённым магазином?

а) 610 грамм;

б) 710 грамм;

в) 810 грамм;

г) 910 грамм.

3 вопрос.

К каждому 9-мм пистолету Макарова положена принадлежность. Что не относится к принадлежности 9-мм пистолета Макарова?

а) четырёхгранная отвёртка;

б) запасной магазин;

в) кобура;

г) протирка с лезвием отвёртки.

4 вопрос.

Выберите правильный порядок неполной разборки 9-мм пистолета Макарова (а, б, в)?

а) 1.Снять со ствола возвратную пружину.

2. Отделить затвор от рамки.

3.Извлечь магазин из рукоятки.

б) 1.Извлечь магазин из рукоятки.

2. Отделить затвор от рамки.

3. Снять со ствола возвратную пружину.

в) 1. Отделить затвор от рамки.

2. Извлечь магазин из рукоятки.

3. Снять со ствола возвратную пружину.

5 вопрос.

Выберите правильный порядок полной разборки 9-мм пистолета Макарова (а, б, в)?

а) 1. Произвести неполную разборку пистолета.

2. Отделить шептало и затворную задержку от рамки.

3. Отделить щёчки от основания рукоятки и боевую пружину от рамки.

4. Отделить курок от рамки.

5.Отделить спусковую тягу с рычагом взвода от рамки.

6.Отделить спусковой крючок от рамки.

7. Отделить предохранитель и ударник от затвора.

8. Отделить выбрасыватель от затвора.

9. Разобрать магазин.

б) 1. Произвести неполную разборку пистолета.

2. Отделить шептало и затворную задержку от рамки.

3. Отделить щёчки от основания рукоятки и боевую пружину от рамки.

4. Отделить выбрасыватель от затвора

5.Отделить спусковую тягу с рычагом взвода от рамки.

6.Отделить спусковой крючок от рамки.

7. Отделить предохранитель и ударник от затвора.

8. Отделить курок от рамки.

9. Разобрать магазин.

в) 1. Произвести неполную разборку пистолета.

2. Отделить шептало и затворную задержку от рамки.

3. Разобрать магазин.

4. Отделить курок от рамки.

5.Отделить спусковую тягу с рычагом взвода от рамки.

6.Отделить спусковой крючок от рамки.

7. Отделить предохранитель и ударник от затвора.

8. Отделить выбрасыватель от затвора.

9. Отделить щёчки от основания рукоятки и боевую пружину от рамки

6 вопрос.

В каких случаях производится чистка 9-мм пистолета Макарова?

а) в боевой обстановке, на манёврах и длительных учениях в поле – ежедневно;

б) во время затишья боя;

в) в перерывах между занятиями;

г) после учений, нарядов и занятий в поле без стрельбы – немедленно по окончании учений, нарядов или занятий;

д) если пистолет находится без употребления – не реже одного раза в 7 дней.

7 вопрос.

Какой смазкой смазывать части и механизмы 9-мм пистолета Макарова зимой (при температуре окружающей среды - ниже 5 градусов Цельсия)?

а) зимняя смазка №21;

б) ружейная смазка;

в) состав, состоящий из ружейной смазки (50%) и зимней смазки №21 (50%).

8 вопрос.

Какое назначение спусковой скобы 9-мм пистолета Макарова?

а) служит для крепления щёчек и боевой пружины;

б) служит для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного нажатия на него;

в) служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания ствола при выстреле, извлечения гильзы (патрона) из патронника и постановки курка на боевой взвод.

9 вопрос.

Выберите правильный порядок заряжания 9-мм пистолета Макарова (а,б,в)?

а) 1. Снарядить магазин патронами.

2.Вставить магазин в рукоятку пистолета.

3. Отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить.

4. Выключить предохранитель (повернуть флажок вниз).

б) 1. Отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить.

2. Снарядить магазин патронами.

3.Вставить магазин в рукоятку пистолета.

4. Выключить предохранитель (повернуть флажок вниз).

в) 1. Снарядить магазин патронами.

2.Вставить магазин в рукоятку пистолета.

3. Выключить предохранитель (повернуть флажок вниз).

4. Отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить.

10 вопрос.

9-мм пистолет Макарова при правильном обращении с ним, внимательном уходе и сбережении является надёжным и безотказным оружием.

Однако при длительной работе, вследствие износа частей и механизмов, а чаще при неосторожном обращении и невнимательном уходе может быть нарушена нормальная работа пистолета, что приводит к задержкам при стрельбе (осечкам и т.д.).

Как устранить задержку при стрельбе из пистолета в боевых условиях?

а) осмотреть и прочистить пистолет;

б) заменить неисправный магазин запасным;

в) перезарядить пистолет и продолжать стрельбу.

11 вопрос.

Выберите причины осечки при стрельбе из 9-мм пистолета Макарова?

а) погнутость верхних краёв корпуса магазина;

б) неисправность капсуля патрона при наличии глубокой вмятины от бойка;

в) сгущение смазки или загрязнение ударника и курка;

г) загрязнение патронника и пазов рамки.

12 вопрос.

Выберите причины неподачи патрона из магазина в патронник 9-мм пистолета Макарова:

а) загрязнения магазина подвижных частей пистолета;

б) сгущение смазки или загрязнение ударника и курка;

в) неисправность капсуля патрона при наличии глубокой вмятины от бойка;

г) погнутость верхних краёв корпуса магазина.

13 вопрос.

В разобранном 9-мм пистолете Макарова, для выявления боевой готовности и исправности оружия, подробно осматривается каждая часть и механизм в отдельности. Что необходимо выявлять при осмотре канала ствола пистолета?

а) сыпь;

б) ржавчину;

в) раковины;

г) омеднение;

д) царапины.

14 вопрос.

При каких условиях проводится проверка исправности стрельбы (боя) из 9-мм пистолета Макарова?

а) оружейными техниками в оружейных мастерских;

б) в ясную погоду в безветрие или в закрытом тире, или на защищённом от ветра участке стрельбища офицерами или отличными стрелками в присутствии военнослужащих за которыми закреплён пистолет и оружейных техников;

в) во время общевойсковых учений командирами и оружейными техниками.

15 вопрос.

Выберите правильную последовательность действий при изготовке к стрельбе из пистолета по команде «Заряжай» (а, б, в).

а) 1.Вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из рукоятки; положить пистолет в кобуру.

2.Снарядить магазин патронами.

3.Вынуть пистолет из кобуры правой рукой и вставить магазин в рукоятку.

4.Дослать патрон в патронник ствола, для чего; выключить предохранитель (отпустить флажок вниз); отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его.

б) 1.Вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из рукоятки; положить пистолет в кобуру.

2.Снарядить магазин патронами.

3.Вынуть пистолет из кобуры левой рукой и вставить магазин в рукоятку.

4.Дослать патрон в патронник ствола, для чего; выключить предохранитель (отпустить флажок вниз); отвести правой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его.

5. Включить предохранитель (перевести флажок предохранителя большим пальцем левой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить пистолет в кобуру.

в) 1.Вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из рукоятки; положить пистолет в кобуру.

2.Снарядить магазин патронами.

3.Вынуть пистолет из кобуры правой рукой и вставить магазин в рукоятку.

4.Дослать патрон в патронник ствола, для чего; выключить предохранитель (отпустить флажок вниз); отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его.

5. Включить предохранитель (перевести флажок предохранителя большим пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить пистолет в кобуру.

16 вопрос

Какие патроны запрещено применять при стрельбе?

а) запылённые и загрязнённые патроны;

б) патроны со следами ржавчины и зелёным налётом;

в) патроны с помятостями около капсюля;

г) патрон, у которого вытаскивается пуля из гильзы;

д) патрон, у которого капсюль выше поверхности гильзы.

17 вопрос.

Выберите правильную последовательность действий прицеливания из 9-мм пистолета Макарова.

а) 1.Задержать дыхание на естественном выдохе.

2.Зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на  мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина её наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания (не сливая ее) и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка;

б) 1.Задержать дыхание на естественном выдохе.

2.Зажмурить правый глаз, а левым смотреть через прорезь целика на  мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина её наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания (не сливая её) и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка;

в) 1.Задержать дыхание на естественном выдохе.

2.Прицеливаться с открытыми обоими глазами. Смотреть через прорезь целика на  мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина её наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания (не сливая её) и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка;

18 вопрос.

Какая подаётся команда для временного прекращения стрельбы?

а) «стрельба окончена»;

б) «прекратить стрелять»;

в) «стой»;

г) «разряжай».

19 вопрос.

Какая подаётся команда для полного прекращения стрельбы?

а) «стрельба окончена»;

б) «прекратить стрелять»;

в) «стой»;

г) «разряжай».

20 вопрос.

Выберите правильную последовательность действий для полного прекращения стрельбы.

а) 1.Включить предохранитель.

2.Извлечь магазин из рукоятки.

3.Выключить предохранитель (опустить флажок вниз).

4. Извлечь патрон из патронника.

5.Включить предохранитель.

6.Вложить пистолет в кобуру.

7.Вынуть патрон из магазина.

8. Вынуть пистолет из кобуры.

9.Вставить магазин в рукоятку.

10. Вложить пистолет в кобуру.

11.Застегнуть крышку кобуры.

б) 1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка.

2.Включить предохранитель.

3.Извлечь магазин из рукоятки.

4.Выключить предохранитель (опустить флажок вниз).

5. Извлечь патрон из патронника.

6.Включить предохранитель.

7.Вложить пистолет в кобуру.

8.Вынуть патрон из магазина.

9. Вынуть пистолет из кобуры.

10.Вставить магазин в рукоятку.

11. Вложить пистолет в кобуру.

12.Застегнуть крышку кобуры.

в) 1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка.

2.Включить предохранитель.

3.Извлечь магазин из рукоятки.

4.Выключить предохранитель (опустить флажок вниз).

5. Извлечь патрон из патронника.

6.Включить предохранитель.

7.Вложить пистолет в кобуру.

8.Вынуть патрон из магазина.

9. Вынуть пистолет из кобуры.

10.Вставить магазин в рукоятку.

11. Вложить пистолет в кобуру.

Ответы на вопросы.

Ф.И.О. участника ________________________

Класс__________________________________

Краткое наименование ОУ_______________

Регион_______________________________________

Таблица для ответов

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |