государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Пестравское профессиональное училище»

Утверждаю

Зам. директора по УПР

«   »__________Ладыгина Е.А.

Проектирование урока

производственного обучения

индивидуального  вождения тракторов и самоходных шасси,

по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,категорий

«В», «C», «E»,«F ».

В соответствии с программой производственного обучения на вождение тракторов и самоходных шасси категории «В,C,Е,F» отводится по 5-6 часов на каждого обучающегося. Отрабатывается вождение по каждой категории в трех упражнениях:

1.Посадка (приемы действий органами управления и сигнализации). Приемы управления трактором и самоходных шасси. Подготовка к выезду. Запуск двигателя. Трогание с места. Остановка трактора и самоходных шасси. Движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом по прямой.

2.Маневрирование в ограниченных проездах. Заезд задним ходом в  бокс.

3.Въезд на эстакаду, трогание на подъем. Подъем и съезд с эстакады передним и задним ходом. Вождение трактора и самоходных шасси с прицепом. Эти упражнения являются основными в совершенствовании умений и навыков.

Вождение трактора и самоходных шасси

включают следующие приемы :

Упражнении №1- посадка, выход, действия органами управления и сигнализации, подготовка двигателя к пуску, пуск и остановка двигателя, трогание с места, движение с переключением передач в восходящем порядке, плавное и экстренное торможение, движение  передним и задним ходом.

Упражнение №2  -разворот на участке ограниченной ширины, проезд ворот, движение по «восьмерке» и «змейке», заезд задним ходом в бокс.

Упражнение №3 -въезд на эстакаду, трогание на подъем, съезд с эстакады передним и задним ходом, подготовка тракторов и самоходных шасси с прицепом к работе, вождение  с прицепом.

План урока №1

По индивидуальному производственному обучению

«Посадка. Приемы управления трактором и самоходных шасси. Подготовка к выезду. Запуск двигателя. Трогание с места. Остановка трактора и самоходных шасси. Движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом по прямой»

.

Урок №1_- 2 часа на каждого обучающегося.

Дата_________

Группа___13_____

Специальность:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Тема программы:

Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси.

Тема урока:

Посадка (приемы действий органами управления и сигнализации). Приемы управления трактором и самоходных шасси.. Подготовка к выезду. Запуск двигателя. Трогание с места. Остановка трактора и самоходных шасси.. Движение трактора передним и задним ходом по прямой.

Цель урока:

В результате урока учащийся должен:

- уметь выполнять посадку в трактор и самоходных шасси.; выполнять приемы управления трактором и самоходных шасси.; готовить трактор и самоходных шасси к выезду; запускать двигатель; трогаться с места; останавливать трактор и самоходных шасси.; двигаться передним и задним ходом по прямой;

- формировать аккуратность, внимательность;

- развивать наблюдательность, техническое мышление.

Тип урока:

урок совершенствования навыков и умений.

Материально-техническое обеспечение:

Трактора, самоходные шасси, набор инструментов, ветошь, аптечка, огнетушитель, инструкционная карта по ЕТО, практический тест.

Технологическая карта урока

| Ход урока | Технология |
| --- | --- |
|  | методы | средства | формы организации деятельности учащихся |
| Организационная часть | информационно-рецептивный | путевой лист | индивидуальная |
| 1.1 Осмотр внешнего вида |  |  |  |
| 1.2 Запись в путевой лист |  |  |  |
| Вводный инструктаж |  |  |  |
| 2.1 Сообщение темы и цели урока | репро-дуктив-ный | трактора , самоход.шасси. | индивидуальная |
| 2.2 Актуализация опорных знаний |  |  |  |
| 2.2.1 Что входит в ЕТО трактора и самоходных шасси.? |  |  |  |
| 2.2.2 В какой последовательности осуществляется пуск двигателя? |  |  |  |
| 2.2.3 Каково назначение муфты сцепления? |  |  |  |
| 2.3 Объяснение нового материала и показ. |  |  |  |
| 2.3.1 Посадка в трактор и самоходных шасси, приемы управления . | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.3.2 Подготовка к выезду. Запуск двигателя. |  |  |  |
| 2.3.3 Трогание с места и остановка трактора и самоходных шасси. |  |  |  |
| 2.3.4 Движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом по прямой. |  |  |  |
| 2.3.5 Меры безопасности при выполнении приемов и вождении трактора и самоходных шасси. |  |  |  |
| Закрепление материала. Изложить последовательность и выполнить следующие упражнения: | репро-дуктив-ный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.4.1 Посадка в трактор и самоходных шасси, действия органами управления |  |  |  |
| 2.4.2 Подготовка к выезду. Запуск двигателя. |  |  |  |
| 2.4.3 Трогание с места и остановка трактора и самоходных шасси. |  |  |  |
| 2.4.4 Движение трактора и самоходных шасси по прямой передним и задним ходом. |  |  |  |
| 2.4.5 Какие меры безопасности необходимо соблюдать при вождении трактора и самоходных шасси? |  |  |  |
| Самостоятельная работа и текущий инструктаж. |  |  |  |
| 3.1 Упражнения: | репро-дуктив-ный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.1.1 Посадка в трактор и исамоходное шасси, действия органами управления |  |  |  |
| 3.1.2 Подготовка к выезду. Запуск двигателя. |  |  |  |
| 3.1.3 Трогание с места и остановка трактора и самоходных шасси. |  |  |  |
| 3.1.4 Движение трактора и самоходных шасси по прямой передним и задним ходом. |  |  |  |
| 3.2 Целевые инструктирования: |  |  |  |
| 3.2.1 Возможность учащихся самостоятельно приступить к работе. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.2.2 Соблюдение учащимися правил безопасных условий труда. |  |  |  |
| 3.2.3 Правильность выполнения упражнений. |  |  |  |
| 3.2.4 Дополнительный инструктаж (по необходимости) |  |  |  |
| Заключительный инструктаж |  |  |  |
| 4.1 Итог работы учащихся, степень достижения поставленной на уроке цели. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 4.2 Анализ работы учащихся: типичные ошибки и недостатки, затруднения учащихся при выполнении приемов, их причина и пути предупреждения в дальнейшем. |  |  |  |
| 4.3 Сообщение оценок и их обоснование. |  |  |  |
| 4.4 Выдача домашнего задания. |  |  |  |
| 4.5 Рефлексия |  |  |  |

Практический тест №1

Тема: Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси.

Практическое задание: Выполните посадку в трактор и самоходных шасси , подготовку к выезду, запуск двигателя, остановку трактора и самоходных шасси. Осуществите движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом по прямой.

| Оценивается | Количество баллов за правильное выполнение операций |
| --- | --- |
| Соблюдение безопасных условий труда | 20 |
| Выполнение ЕТО трактора и самоходных шасси | 15 |
| Посадка в трактор и самоходных шасси выход из него | 5 |
| Подготовка рабочего места | 10 |
| Действия педалями и рычагами управления, приборами сигнализации | 10 |
| Запуск двигателя | 10 |
| Трогание с места и движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом | 20 |
| Остановка трактора и самоходных шасси и двигателя. | 10 |
| Итого | 100 |
| Штрафные баллы снимаются за: | Количество штрафных баллов |
| Нарушение правил безопасности условий труда | -5 за каждое нарушение |
| Неправильная посадка в трактор и самоходных шасси. | -3 |
| Несоблюдение последовательности запуска двигателя | -4 |
| Неправильное трогание с места и начало движения | -5 |
| Переключение передач с шумом КП | -3 |
| Несвоевременное включение и выключение указателей поворотов | -2 |
| Резкое торможение | -5 |
| Неправильное выполнение вращения руля | -3 |

Шкала оценки результатов

| 1-20 | 21-29 | 30-39 | 40-41 | 42-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-95 | 96-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

План урока №2

по индивидуальному производственному обучению

«Маневрирование в ограниченных    проездах. Заезд  задним ходом в бокс».

Урок №2_- 2 часа на каждого обучающегося.

Дата_________

Группа___13_____

Специальность:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Тема программы: Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси .

Тема урока: Маневрирование в ограниченных проездах. Заезд задним ходом в бокс.

Цель урока:

В результате урока учащийся должен:

- уметь выполнять развороты трактора и самоходных шасси на участке ограниченной ширины; въезжать и выезжать из габаритного дворика; двигаться по «восьмерке» и «змейке»; заезжать задним ходом в бокс; проезжать ворота;

- формировать ответственность и аккуратность при выполнении упражнений; - развивать устойчивое внимание, сосредоточенность, точное и четкое зрительное восприятие, пространственное мышление.

Тип урока:

урок совершенствования навыков и умений.

Материально-техническое обеспечение:

Трактор, самоходные шасси, набор инструментов, ветошь, аптечка, огнетушитель, инструкционная карта по ЕТО, практический тест.

Технологическая карта урока

| Ход урока | Технология |
| --- | --- |
|  | методы | средства | формы организации деятельности учащихся |
| Организационная часть | информационно-рецептивный | путевой лист | индивидуальная |
| 1.1 Осмотр внешнего вида |  |  |  |
| 1.2 Запись в путевой лист |  |  |  |
| Вводный инструктаж |  |  |  |
| 2.1 Сообщение темы и цели урока |  |  |  |
| 2.2 Актуализация опорных знаний |  |  |  |
| 2.2.1 Что входит в ЕТО трактора и самоходных шасси? |  |  |  |
| 2.2.2 В какой последовательности осуществляется пуск двигателя? |  |  |  |
| 2.2.3 Как осуществить контроль за работой двигателя по приборам? |  |  |  |
| 2.3 Объяснение нового материала и показ. |  |  |  |
| 2.3.1 Разворот трактора и самоходных шасси на участке ограниченной ширины. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.3.2 Въезд и выезд из габаритного дворика. |  |  |  |
| 2.3.3 Движение по «восьмерке» и «змейке». |  |  |  |
| 2.3.4 Заезд задним ходом в бокс. |  |  |  |
| 2.3.5 Проезд ворот. |  |  |  |
| 2.3.6 Соблюдение мер безопасности при маневрировании трактора и самоходных шасси в ограниченных проездах и при заезде задним ходом в бокс. |  |  |  |
| Закрепление материала Изложить последовательность и выполнить следующие упражнения: | репродуктивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.4.1 Разворот трактора и самоходных шасси на участке ограниченной ширины. |  |  |  |
| 2.4.2 Въезд и выезд из габаритного дворика. |  |  |  |
| 2.4.3 Движение по «восьмерке» и «змейке». |  |  |  |
| 2.4.4 Заезд задним ходом в бокс. |  |  |  |
| 2.4.5 Проезд ворот. |  |  |  |
| 2.4.6 Меры безопасности при маневрировании трактора и самоходных шасси в ограниченных проездах и при заезде задним ходом в бокс. |  |  |  |
| Самостоятельная работа и текущий инструктаж. |  |  |  |
| 3.1 Упражнения: | частично-поисковый | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.1.1 Разворот трактора и самоходных шасси на участке ограниченной ширины. |  |  |  |
| 3.1.2 Въезд и выезд из габаритного дворика. |  |  |  |
| 3.1.3 Движение по «восьмерке» и «змейке». |  |  |  |
| 3.1.4 Заезд задним ходом в бокс. |  |  |  |
| 3.1.5 Проезд ворот |  |  |  |
| 3.2 Целевые инструктирования: |  |  |  |
| 3.2.1 Возможность учащихся самостоятельно приступить к работе. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.2.2 Соблюдение учащимися правил безопасных условий труда. |  |  |  |
| 3.2.3 Правильность выполнения упражнений. |  |  |  |
| 3.2.4 Дополнительный инструктаж (по необходимости) |  |  |  |
| Заключительный инструктаж |  |  |  |
| 4.1 Итог работы учащихся, степень достижения поставленной на уроке цели. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 4.2 Анализ работы учащихся: типичные ошибки и недостатки, затруднения учащихся при выполнении приемов, их причина и пути предупреждения в дальнейшем. |  |  |  |
| 4.3 Сообщение оценок и их обоснование. |  |  |  |
| 4.4 Выдача домашнего задания. |  |  |  |
| 4.5 Рефлексия |  |  |  |

Практический тест №2

Тема: Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси.

Практическое задание: Выполните маневрирование в ограниченном проезде, заезд задним ходом в бокс.

| Оценивается | Количество баллов за правильное выполнение операций |
| --- | --- |
| Соблюдение безопасных условий труда | 20 |
| Разворот на участке ограниченной ширины | 10 |
| Проезд ворот | 20 |
| Въезд и выезд из габаритного дворика | 20 |
| Проезд «восьмерки», «змейки» | 5 |
| Заезд задним ходом в бокс | 25 |
| Итого | 100 |
| Штрафные баллы снимаются за: | Количество штрафных баллов |
| Нарушение правил безопасности условий труда | -5 за каждое нарушение |
| Большой газ и резкое отпускание сцепления | -4 |
| Задевание стоек | -5 |
| Затруднения при выборе направления вращения руля | -3 |
| Неконтролируемость траектории трактора и самоходных шасси внутри бокса | -2 |
| Большая скорость при заезде в бокс | -5 |
| Расстояние до ближайшей стойки более 20 см | -2 |
| Нахождение трактора и самоходных шасси не в середине бокса | -2 |

Шкала оценки результатов

| 1-20 | 21-29 | 30-39 | 40-41 | 42-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-95 | 96-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

План урока №3

по  индивидуальному производственному обучению  «Въезд на эстакаду, трогание на подъем. Подъем и съезд с эстакады передним и задним ходом. Вождение тракторов и самоходных шасси с прицепом».

Урок №_3__-2 часа на каждого обучающегося.

Дата_________

Группа___13_____

Специальность:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Тема программы: Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси.

Тема урока: Въезд на эстакаду и съезд с нее передним и задним ходом, трогание на подъеме. Вождение трактора и самоходных шасси с прицепом.

Цель урока: В результате урока учащийся должен:

- уметь выполнять въезд на эстакаду; остановку и трогание трактора и самоходных шасси на подъеме на эстакаду; съезд с нее передним и задним ходом; подготовку трактора и самоходных шасси к работе с прицепом; присоединение прицепа к трактору и самоходных шасси; вождение трактора и самоходных шасси с прицепом.

- формировать ответственность, аккуратность, внимательность.

- развивать сосредоточенность, точное и четкое зрительное восприятие, профессиональную находчивость.

Тип урока: урок совершенствования навыков и умений.

Материально-техническое обеспечение: Трактора, и владеет навыками и умениями запуска двигателя и вождения трактора, набор инструментов, ветошь, аптечка, огнетушитель, инструкционная карта по ЕТО, практический тест.

Технологическая карта урока

| Ход урока | Технология |
| --- | --- |
|  | методы | средства | формы организации деятельности учащихся |
| Организационная часть | информационно-рецептивный | путевой лист | индивидуальная |
| 1.1 Осмотр внешнего вида |  |  |  |
| 1.2 Запись в путевой лист |  |  |  |
| Вводный инструктаж |  |  |  |
| 2.1 Сообщение темы и цели урока | репродуктивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.2 Актуализация опорных знаний |  |  |  |
| 2.2.1 Почему на крутых подъемах не рекомендуется переключать передачу в КП? |  |  |  |
| 2.2.2 Рекомендуется ли на крутых спусках выключать передачу КП? Почему? |  |  |  |
| 2.2.3 Назовите последовательность присоединения прицепа к трактору и самоходных шасси. |  |  |  |
| 2.3 Объяснение нового материала и показ. |  |  |  |
| 2.3.1 Въезд на эстакаду. | репродуктивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.3.2 Остановка и трогание трактора на подъеме. |  |  |  |
| 2.3.3 Съезд с эстакады передним и задним ходом. |  |  |  |
| 2.3.4 Подготовка трактора и самоходных шасси к работе с прицепом. |  |  |  |
| 2.3.5 Присоединение прицепа к трактору и самоходных шасси. |  |  |  |
| 2.3.6 Вождение трактора и самоходных шасси с прицепом. |  |  |  |
| 2.3.7 Соблюдение мер безопасности при въезде и съезде с эстакады, при вождении трактора и самоходных шасси с прицепом. |  |  |  |
| Закрепление материала Изложить последовательность и выполнить следующие упражнения: | репродуктивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 2.4.1 Въезд на эстакаду, трогание на подъеме и съезд с нее передним и задним ходом. |  |  |  |
| 2.4.2 Подготовка трактора и самоходных шасси с прицепом к работе. |  |  |  |
| 2.4.3 Присоединение прицепа к трактору и самоходных шасси. |  |  |  |
| 2.4.4 Вождение трактора и самоходных шасси с прицепом. |  |  |  |
| 2.4.5 Какие меры безопасности должны соблюдаться при выполнении этих упражнений? |  |  |  |
| Самостоятельная работа и текущий инструктаж. |  |  |  |
| 3.1 Упражнения: | частично-поисковый | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.1.1 Въезд на эстакаду, трогание на подъеме и съезд с нее передним и задним ходом. |  |  |  |
| 3.1.2 Подготовка трактора и самоходных шасси с прицепом к работе. |  |  |  |
| 3.1.3 Присоединение прицепа к трактору и самоходных шасси. |  |  |  |
| 3.1.4 Вождение трактора с прицепом и самоходных шасси. |  |  |  |
| 3.2 Целевые инструктирования: |  |  |  |
| 3.2.1 Возможность учащихся самостоятельно приступить к работе. | информационно-рецептивный | трактора , самоход.шасси | индивидуальная |
| 3.2.2 Соблюдение учащимися правил безопасных условий труда. |  |  |  |
| 3.2.3 Правильность выполнения упражнений. |  |  |  |
| 3.2.4 Дополнительный инструктаж (по необходимости) |  |  |  |
| Заключительный инструктаж |  |  |  |
| 4.1 Итог работы учащихся, степень достижения поставленной на уроке цели. | информационно-рецептивный | практический тест | индивидуальная |
| 4.2 Анализ работы учащихся: типичные ошибки и недостатки, затруднения учащихся при выполнении приемов, их причина и пути предупреждения в дальнейшем. |  |  |  |
| 4.3 Сообщение оценок и их обоснование. |  |  |  |
| 4.4 Выдача домашнего задания. |  |  |  |
| 4.5 Рефлексия |  |  |  |

Практический тест №3

Тема: Индивидуальные занятия по вождению тракторов и самоходных шасси.

Практическое задание: Выполните въезд на эстакаду, трогание на подъеме и съезд с эстакады передним и задним ходом, вождение трактора и самоходных шасси с прицепом..

| Оценивается | Количество баллов за правильное выполнение операций |
| --- | --- |
| Соблюдение безопасных условий труда | 20 |
| Въезд на эстакаду. | 10 |
| Остановка и трогание трактора и самоходных шасси на подъеме и на эстакаде. | 20 |
| Съезд с эстакады передним и задним ходом | 20 |
| Подготовка трактора и самоходных шасси к работе с прицепом. | 10 |
| Присоединение прицепа к трактору и самоходных шасси. | 10 |
| Остановка трактора и самоходных шасси и двигателя | 10 |
| Итого | 100 |
| Штрафные баллы снимаются за: | Количество штрафных баллов |
| Нарушение правил безопасности условий труда | -5 за каждое нарушение |
| Скатывание трактора назад при въезде на эстакаду | -4 |
| Неточная установка трактора и самоходных шасси на эстакаде | -2 |
| Увеличение газа до больших оборотов. | -3 |
| Медленное отпускание педали сцепления | -2 |
| Несоблюдение последовательности подготовки трактора и самоходных шасси к работе и присоединения прицепа к трактору и самоходных шасси. | -5 |
| Резкое торможение | -5 |
| Несвоевременное включение и выключение указателей поворота | -5 |
| Неправильное трогание с места и начало движения | -4 |
| Большая скорость на поворотах | -3 |

Шкала оценки результатов

| 1-20 | 21-29 | 30-39 | 40-41 | 42-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-96 | 97-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Методические рекомендации

При обучении учащихся посадке, приемам управления трактором и самоходных шасси, подготовке к выезду, запуску двигателя, троганию с места, остановке трактора и самоходных шасси, движению трактора и самоходных шасси передним и задним ходом по прямой,

-мастер п/о должен учитывать то, что учащийся уже знаком с органами управления и контрольными приборами трактора и владеет навыками и умениями запуска двигателя и вождения трактора и самоходных шасси. Поэтому целесообразно в беседе с учащимся выяснить, что знает учащийся и скорректировать эти знания.

Вопросы для обсуждения:

- Какие контрольные приборы установлены на щитке приборов?

- Что контролирует каждый из них?

- В чем заключается подготовка трактора к работе?

- Как определить наличие воды в радиаторе, масла в поддоне картера, топлива в баке?

- В какой последовательности осуществляется пуск двигателя?

- Какие меры безопасности следует соблюдать при пуске двигателя?

- В какой последовательности останавливают двигатель?

- В какой последовательности осуществляется трогание трактора и самоходных шасси с места?

- Как остановить трактор и самоходных шасси?

Урок №1

Подготовка к выезду. Запуск двигателя.

Мастер п/о должен обратить внимание учащегося на тот факт, что все действия должны быть отработаны им до автоматизма. Готовность трактора к работе и самоходных шасси проверяется путем внешнего осмотра крепления деталей и узлов, затяжки сливных пробок заправочных баков, крепления защитных щитков, капота, кабины. При необходимости крепление подтягивается. Проверяется состояние рулевого управления и ходовой части, затем определяется необходимость дозаправки трактора и самоходных шасси топливом, маслом и водой.

Выполнив подготовительные операции, приступаем к пуску двигателя:

- включаем стояночный тормоз трактора и самоходных шасси;

- открываем кран топливного бака;

- заполняем топливом и прокачиваем систему топливоподачи для удаления из нее воздуха;

- устанавливаем рычаг подачи топлива в среднее положение, рычаг управления ВОМ в положение «тормоз»;

- устанавливаем рычаги переключения передачи диапазонов КП в нейтральное положение;

- включаем выключатель «массы»;

- поворачиваем ключ включателя стартера в положение II («Пуск») и удерживаем его до запуска двигателя, но не более 5 секунд; если двигатель не запустился, повторное включение производим не ранее, чем через 30-40 сек.

Урок №2

Трогание с места и остановка трактора.

Чтобы привести трактор и самоходных шасси в движение, необходимо выполнить следующие операции:

- уменьшить обороты двигателя;

- выжать до отказа педаль сцепления;

- выбрать требуемый диапазон КП для чего:

- переместить рычаг диапазона в крайнее правое (подпружиненное) положение и потянуть его на себя или толкнув рычаг от себя для выбора I (низшего) или II (высшего) режима, соответственно.

- возвратить рычаг в нейтральное положение («N») и далее влево для выбора требуемого диапазона, в соответствии со схемой переключения;

- с помощью рычага переключения передач выбрать желаемую скорость в соответствии со схемой II;

- выключить стояночный тормоз, плавно отпустить педаль сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя. Трактор придет в движение.

Для остановки трактора и самоходных шасси необходимо:

- уменьшить обороты двигателя;

- выжать полностью педаль сцепления;

- установить рычаг переключения передач и рычаг переключения диапазонов в нейтральное положение;

- отпустить педаль сцепления;

- остановить трактор и самоходных шасси с помощью рабочих тормозов;

- включить стояночный тормоз.

Урок №3

Движение трактора и самоходных шасси передним и задним ходом.

Мастер п/о корректирует полученные раннее умения и навыки учащихся по вождению, дает учащимся больше самостоятельности. Учащийся все свои действия показывает и проговаривает. Мастер п/о напоминает о правилах техники безопасности при вождении трактора и самоходных шасси. Затем он дает возможность учащимся запустить двигатель, прогреть его и приступить к показу управления трактором и самоходных шасси.

Мастер п/о отмечает допущенные ошибки и при неправильном выполнении какой-либо операции сам показывает и объясняет, как правильно выполняется тот или иной прием. Убедившись, что учащийся правильно все выполняет, переходит к следующему этапу:

-плавному троганию трактора с места,

-переключению передач и вождению трактора по прямой и с поворотами.

Мастер п/о постоянно находится с учащимся в кабине, следит за приемами переключения передач и ставит перед учащимся первую задачу и дает команду на переключение передач на ходу (с низшей на высшую и наоборот). Мастер п/о следит за каждым движением учащегося, за его посадкой, положением рук на рулевом колесе, распределением внимания при переключении передач на ходу. Убедившись, что учащийся выполняет все приемы вождения передним ходом с поворотами, пользуется тормозными педалями, т.е. при повороте влево поворачивает влево рулевое колесо, одновременно плавно нажимает на педаль левого тормоза и наоборот при повороте вправо.

Мастер п/о ставит перед учащимся следующую задачу:

- вождение трактора и самоходных шасси задним ходом.

Это намного труднее, поэтому мастер напоминает учащимся о концентрации внимания при движении задним ходом и проверяет усвоение этого упражнения ранее. Мастер п/о в произвольной последовательности, обеспечивающей выполнение приема, подает команду учащемуся на движение задним ходом, для выяснения навыков учащегося.

Порядок движения задним ходом должен быть следующим:

- подать звуковой сигнал;

- посмотреть в зеркало заднего вида;

- выжать педаль сцепления до упора;

- включить диапазон заднего хода и первую передачу;

- плавно отпустить педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления подачей топлива и полностью отпустить рычаг стояночного тормоза;

- следить за траекторией движения трактора в зеркало заднего вида.

Мастер следит за приемами, выполняемыми учащимся, и при неправильном выполнении сам показывает и объясняет учащемуся повторно.

Мастер п/о                                                                   Казимиров Г.А