|  | Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Кировский механико – технологический техникум» |
| --- | --- |

Утверждаю:

заместитель директора по

учебной работе

___________ Шустова М.А.

«___»._________ 20___ г.

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине «Чтение схем»

в рамках основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО

140448, (13.02.11) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

(базовый уровень)

Киров, 2013

Разработчики:

КОГОБУ СПО «Кировский механико – технологический техникум», преподаватель  Куртеев Виктор Павлович

Рассмотрено на заседании ПЦК ___Электротехнического цикла

«____» ____________ 20__ года, протокол № _____

Председатель ПЦК 				Вылегжанина С.А.				ФИО

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины «Чтение схем»

(наименование учебной дисциплины, указывается в соответствии с ФГОС СПО)

Таблица 1

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Умеет |  |  |
| - графические и буквенные обозначения элементов электрических схем; | Читать электрические принципиальные схемы машин и меха-низмов применяемых на промышленных предприятиях; | Вопросы 1– 8; Практические работы №1 и №2; | экзамен |
| способы пуска и торможения различных видов асинхронных дви-гателей, применя-емых в силовой части электричес-ких схем; | Работать с принципи- альными электричес-кими схемами электрооборудования, в котором приме-няются асинхронные двигатели; | Вопросы 9 –21; Практическая работа №3; Тесты; | экзамен |
| работа электрических схем управления машин и механизмов с использованием двигателей постоянного тока различных типов, особенности их пуска и торможения; | Работать с машинами и механизмами в которых использую-тся двигатели посто-янного тока, определять назначе-ние элементов, и способы нахождения элементов вышедших из строя; | Вопросы 22 -31; Практическая работа №4; Тесты; | экзамен |
| работа элек-трических схем с использованием синхронных двигателей, особенности их пуска и эксплу-атации, защита их от неноминальных режимов | Работать с машинами и механизмами использующими в качестве привода синхронные машины, оценивать надёж-ность электрических принципиальных схем. | Вопросы 32 – 34; Практическая работа №5; Тесты; | экзамен |
|  | Знает |  |  |
|  | графические и бук-венные обозначения элементов элек-трических схем; |  | экзамен |
|  | способы пуска и торможения различ-ных асинхронных электродвигателей применяемых в силовой части электрических схем; |  | экзамен |
|  | работу электричес-ких схем управления машин и механизмов и отдельных их частей использующих двигатели постоянного тока; |  | экзамен |
|  | Принципы действия и особенности эксплу-атации синхронных двигателей, способы их защиты от неноминальных режимов, знает пути повышения надёж-ности элементов электрических схем. |  | экзамен |

# 2. Комплект оценочных средств

## 2.1. Задания для проведения экзамена,

## Перечень теоретических вопросов

Вопросы к экзамену по предмету «Чтение схем»

- Основные нормативные документы, устанавливающие правила выполнения электрических схем.

- Основные требования к принципиальным электрическим схемам.

- Виды и типы электрических схем, общие требования к их выполнению.

- Основные графические обозначения элементов в принципиальных электрических схемах.

- Буквенные и графические обозначения катушек контакторов, реле, автоматов, предохранителей, рубильников, переключателей.

- Обозначения различных видов контактов «замыкающих», «размыкающих», контактов реле времени.

- Принципы построения буквенных обозначений элементов электрических схем.

- Буквенно-цифровые обозначения, применяемые в электрических схемах и конструкторских документах.

- Работа электрических схем нереверсивного и реверсивного пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя с защитой от перегрузки.

- Перечислить основные защитные аппараты защищающие двигатели от перегрузки (буквенное и графическое обозначение).

- Перечислить основные защитные аппараты защищающие электрические цепи от коротких замыканий (буквенное и графическое обозначение).

- Перечислить способы пуска асинхронных к.з. двигателей.

- Особенности работы многоскоростного асинхронного эл.двигателя, назначение всех элементов электросхемы.

- Как производится торможение асинхронных к.з. двигателей в режиме противовключением и генераторным торможением.

- Перечислить в функции каких величин могут пускаться двигатели с фазным ротором.

- Как производится торможение асинхронных к.з. двигателей в режиме противовключением и генераторным торможением.

- Работа схем управления  асинхронных к.з. электродвигателей в режиме  динамического торможения.

- Схема управления пуском и торможением противовключением двигателя с фазным ротором.

- Cхема управления пуском и динамическим торможением асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Схема управления асинхронным двигателем с помощью типовой панели управления.

- Назначение и конструкция реле максимального тока.

- Способы пуска двигателей постоянного тока.

- Схема пуска ДПТ по принципу времени и его характеристики.

- Показать на характеристиках процессы пуска и торможения ДПТ параллельного возбуждения.

- Схема пуска ДПТ по принципу э.д.с. и динамического торможения по принципу времени.

- Назначение коллектора в двигателе и генераторе постоянного тока.

- Схема пуска ДПТ по принципу времени и динамического торможения по принципу э.д.с..

- Схема управления пуском и реверсом ДПТ и его характеристики.

- Основное отличие контакторов постоянного тока от контакторов переменного тока.

- Работа схемы типовой панели управления двигателем постоянного тока.

- Какой процесс происходит при разрыве цепи возбуждения двигателя постоянного тока.

- Перечислить способы пуска синхронных двигателей и охарактеризовать каждый.

- Асинхронный пуск синхронного двигателя в функции скорости и тока статора.

- Электросхема и работа типовой панели управления синхронным двигателем.

2.2. Оценка устных ответов студентов

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| 5 | 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. |
| 4 | ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| 3 | ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. |
| 2 | ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. |
| Примечание | Оцека ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания. |

2.3. Перечень практических заданий или упражнений (задач)

| № | Название работы | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Графические обозначения элементов электрических схем | 2 |
| 2 | Основные буквенные обозначения элементов электрических схем | 2 |
| 3 | Типовая схема управления двигателем кранового механизма и принцип её действия | 2 |
| 4 | Работа электросхемы пуска и динамического торможения двигателя постоянного тока | 2 |
| 5 | Электрическая схема пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя | 2 |

Практическая работа №  1 «Графические обозначения элементов электрических схем»

Цели: 1. Зарисовать и запомнить условные графические обозначения элементов в электрических принципиальных схемах.

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Ход работы:

1.Зарисовать условные графические обозначения элементов электрических схем.

2. Проставить их размеры по ГОСТу.

3. Разобраться в принципе действия каждого элемента электрической схемы.

4. Запомнить обозначения элементов электрических схем.

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

# Практическая работа №  2. Основные буквенные обозначения элементов электрических схем

Цели: 1. Изучить и запомнить основные буквенные обозначения элементов электрических схем.

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Ход работы: 1. Создать таблицу по основным буквенным обозначениям элементов электрических схем с необходимыми пояснениями.

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  3. Типовая схема управления двигателем кранового механизма и принцип её действия

Цели: 1. Изучить взаимодействие элементов электрической схемы кранового механизма.

2. Понять назначение и работу каждого элемента схемы, режимы работы двигателей основного привода.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему управления двигателями крановых механизмов, в соответствии с требованиями действующих стандартов.

2. Сделать подробное описание принципа работы схемы кранового механизма.

3. Изучить возможные режимы работы двигателя подъёмного механизма.

Контрольные вопросы:

1.Чем характеризуется режим торможения противовключением?

2. Чем характеризуется режим генераторного (рекуперативного) торможения?

3. Почему двигатели крановых механизмов не защищают от перегрузки тепловыми реле?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  4. Работа электросхемы пуска и динамического торможения двигателя постоянного тока

Цели: 1. Изучить работу схем пуска и торможения двигателей постоянного тока.

2. Вспомнить конструкцию ДПТ и принципы их работы.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему управления двигателем постоянного тока параллельного возбуждения с динамическим торможением при остановке, в соответствии с требованиями стандартов.

2. Сделать подробное описание принципа работы схемы.

Контрольные вопросы: 1. Какие типы двигателей постоянного тока применяются в промышленности?

2. Какие условия необходимо соблюсти при пуске ДПТ?

3. Для чего служит токовое реле в цепи обмотки возбуждения двигателя?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  5. Электрическая схема пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя

Цели: 1.Изучить работу электрической схемы пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя.

2. Вспомнить конструкцию синхронного двигателя и способы его пуска.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя, в соответствии с требованиями стандартов.

2. Сделать подробное описание принципа работы  электрической схемы.

Контрольные вопросы: 1. Какие способы пуска синхронных двигателей применяются в промышленности?

2. Почему синхронные двигатели не пускаются прямым пуском на сеть?

3. Какие обмотки находятся на статоре двигателей, на роторе?

4. Почему двигатель называется синхронным?

5. Как защищаются синхронные двигатели от неноминальных режимов?

6. Что такое режим форсировки синхронного двигателя?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

2.4. Тестовые задания по предмету «Чтение схем»

Схема управления двухскоростным асинхронным электродвигателем.

1. За счёт чего изменяется скорость эл.двигателя:

1. за счёт изменения питающего напряжения;

2. за счёт изменения числа пар полюсов;

3. за счёт переключения обмоток треугольником.

2. Назначение тепловых реле КК1 и КК2:

1. защита эл.двигателя от перегрева при длительной работе;

2. защита двигателя от перегрузки и обрыва фазы;

3. защита двигателя от к.з.

3. Какая схема обмоток при переходе на высокую скорость:

1. звезда;

2. треугольник;

3. двойная звезда.

4. Назначение размыкающих контактов КМ4 и КМ3 перед катушками:

1. блокировка одновременного включения КМ3 и КМ4;

2. изменяют направление вращения двигателя;

3. защита катушек от пробоя.

5. На низкой скорости двигателя работают контакторы:

1. КМ3 и КМ2; КМ4 и КМ2;

2. КМ2 и КV, КМ1 и КV;

3. КМ3 и КМ1, КМ4 и КМ1.

6. На высокой скорости двигателя работают контакторы:

1. КМ3 и КМ2;

2. КМ1 и КМ2;

3. КМ3 и КМ1.

7. Чтобы реверсировать двигатель необходимо:

1. поменять местами 3 фазы питающей сети;

2. поменять местами «плюс» и «минус»;

3. поменять местами 2 фазы двигателя.

8.  Назначение реле напряжения КV:

1.подключает контакторы направления;

2. отключает контакторы КМ3 и КМ4;

3. обеспечивает торможение двигателя.

9. Как называются кнопки SB1,SB2,SB4,SB5:

1. одноцепные;

2. двухцепные;

3. трёхцепные.

10. Как обеспечивается защита цепи управления от к.з.:

1. тепловыми реле;

2. катушкой реле KV;

3. плавкими предохранителями.

Схема управления пуском и динамическим торможением к.з. двигателя.

1. Каким способом пускается двигатель М:

1. переключением со звезды на треугольник;

2. с пусковыми сопротивлениями в статоре;

3. прямым пуском на сеть.

2. Чем защищается двигатель от перегрузки и обрыва фазы:

1. плавкими предохранителями FU;

2. тепловыми реле КК;

3. контактором КМ.

3. Какой вид торможения предусмотрен для двигателя М:

1. противовключением;

2. генераторное торможение;

3. динамическое торможение.

4. Как называется схема выпрямления переменного тока:

1. однофазная двухполупериодная схема;

2. однофазная нулевая схема;

3. однофазная однополупериодная.

5. Назначение реле времени КТ:

1. отключает тормозной контактор КМ1;

2. подключает тормозной контактор КМ1;

3. обеспечивает время торможения.

6. Как называется контакт КТ в цепи КМ1:

1. замыкающий с выдержкой времени на замыкание;

2. замыкающий с выдержкой времени на размыкание;

3. замыкающий без выдержки времени.

7. С какого момента начинается отсчёт времени:

1. с момента получения питания реле;

2. с момента срабатывания КМ1;

3. с момента потери питания реле.

8. Какие эл.магнитные поля есть двигателе М в момент торможения:

1. вращающееся статора и неподвижное ротора;

2. стоячее поле статора и вращающееся ротора;

3. оба поля вращаются.

9. Чем регулируется момент торможения:

1. тормозным сопротивлением RТ;

2. током контактора торможения КМ1;

3. временем выдержки реле КТ.

10. Какими по величине должны быть токи торможения:

1. равными номинальному току двигателя;

2. равными току холостого хода двигателя;

3. равными 4-5 токам холостого хода двигателя.

Схема управления пуском и торможением противовключением двигателя с фазным ротором.

1. Способы пуска асинхронного двигателя с фазным ротором:

1. прямой пуск на сеть;

2. с введёнными сопротивлениями в цепи ротора;

3. с выведенными сопротивлениями в цепи ротора.

2. Какая характеристика двигателя называется естественной:

1. когда сопротивления введены полностью;

2. когда сопротивления введены частично;

3. когда сопротивления выведены полностью.

3. Когда двигатель с фазным ротором имеет максимальный момент:

1. когда сопротивления введены полностью;

2. когда сопротивления введены частично;

3. когда сопротивления выведены полностью.

4. Как выводятся сопротивления из цепи ротора:

1. сразу все;

2. с выдержкой времени по очереди;

3. из отдельных фаз неодновременно.

5. Какими контакторами обеспечивается реверс двигателя М:

1. КМ1 и КМ3;

2. КМ1 и КМ2;

3. КМ3 и КМ4.

6. Как обеспечивается режим торможения противовключением:

1. поле ротора и статора вращаются в одну сторону, R - введены;

2. поле ротора и статора вращаются в разные стороны,   R -   выведены;

3. поле ротора и статора вращаются в разные стороны,  R - введены;

7. Какой параметр двигателя контролирует реле КV:

1. частоту вращения ротора;

2. частоту вращения поля статора;

3. частоту тока ротора.

8. Назначение реле времени КТ:

1. контроль времени торможения;

2. контроль разгона двигателя на естественную характеристику;

3. контроль вывода добавочного сопротивления RД2.

9. Что необходимо сделать, чтобы затормозить двигатель:

1. нажать и отпустить кнопку SB2;

2. нажать и удерживать кнопку SB2;

3. отключить автоматический выключатель QF.

10. Для чего в схеме предусмотрено сопротивление RР:

1. для уменьшения токов через мост UZ1;

2. для регулировки напряжения срабатывания КV;

3. для регулировки напряжения отпускания/

Схема управления пуском и динамическим торможением двигателя с фазным ротором.

1. В функции какой величины производится пуск двигателя:

1. в функции времени;

2. в функции напряжения;

3. в функции тока.

2. Какой режим торможения двигателя применён в схеме:

1. динамическое торможение;

2. торможение противовключением;

3. генераторное торможение.

3. Когда произойдёт включение контактора КМ2:

1. когда ток цепи ротора станет максимальным;

2. когда ток цепи ротора станет равным 0;

3. когда отключится токовое реле КА.

4. Назначение трансформатора Т:

1. разделение цепей высокого и низкого напряжения;

2. уменьшение токов торможения;

3. увеличение токов торможения.

5. Когда оканчивается процесс динамического торможения:

1. после отключения КМ2;

2. после отключения КМ3;

3. после отключения реле КV.

6. Почему двигатель М пускается с сопротивлениями в цепи ротора:

1. для уменьшения пускового тока и увеличения момента;

2. для уменьшения пускового момента;

3. для снижения бросков напряжения при пуске.

7. Какая кратность пусковых токов допускается в двиг-х с фазным ротором:

1. IПУСК. ≥ 2IНОМ.

2. IПУСК. ≤ 2IНОМ.

3. IПУСК. ≤  4IНОМ.

8. Как изменяются токи при пуске двигателя:

1. сначала увеличиваются, а затем снижаются до номинального;

2. плавно увеличиваются до номинального в соответствии с разгоном;

3. сразу принимают значение номинального тока.

9. Что нужно сделать, чтобы остановить двигатель свободным выбегом:

1. нажать на кнопку SB2;

2. разорвать цепь реле КV;

3. отключить автомат QF.

10. Что произойдёт, если реле КА включить в фазу статора:

1. работа схемы не изменится;

2. перестанет выводиться сопротивление пуска RД2;

3. перестанет работать датчик скорости SR.

Работа схемы типовой панели управления (6220) асинхронным двигателем с фазным ротором.

1. В каких механизмах применяется типовая панель 6220:

1. лифты;

2. крановые механизмы;

3. электротележки.

2. Чем обеспечивается защита двигателя М от токов к.з.:

1. рубильником QS;

2. автоматом QF;

3. токовыми реле FA.

3. Как называется контакт КТ3 в цепи КМ1:

1. замыкающий контакт с выдержкой времени на размыкание;

2. замыкающий контакт с выдержкой времени на замыкание;

3. размыкающий контакт с выдержкой времени на размыкание.

4. Как называется контакт КТ1 в цепи катушки КМ3:

1. размыкающий с выдержкой времени на размыкание;

2. размыкающий с выдержкой времени на замыкание;

3. замыкающий с выдержкой времени на замыкание.

5. Что произойдёт, если SA перевести в положение - 3:

1. разгон двигателя на 1-ю скорость;

2. разгон двигателя на 2-ю скорость;

3. разгон двигателя на естественную характеристику.

6. В функции какой величины происходит пуск двигателя:

1. в функции тока;

2. в функции времени;

3. в функции напряжения.

7. Какой тип торможения М применён в схеме:

1. противовключением;

2. рекуперативное;

3. динамическое.

8. С какого момента начинается отсчёт времени торможения:

1. с момента отключения КТ3;

2. с момента перевода SA в нулевое положение;

3. с момента отключения КТ2.

9. С увеличением сопротивления RДТ:

1. время торможения уменьшается;

2. время торможения увеличивается;

3. время остаётся тем же самым.

10. Какой вид торможения применяется при срабатывании КМ1:

1. электрическое торможение М;

2. механическое торможение М;

3. механическое и электрическое торможение.

Схема пуска двигателя в две ступени по принципу ЭДС и динамического торможения по принципу времени.

1. Какой двигатель по принципу возбуждения применён в схеме:

1. двигатель смешанного возбуждения;

2. двигатель последовательного возбуждения;

3. двигатель параллельного возбуждения.

2. Принципы  пуска ДПТ:

1. полное напряжение на обмотке возбуждения при пуске;

2. полное напряжение на обмотке возбуждения и сопротивление в цепи якоря;

3. ослабленный поток возбуждения и сопротивление в якорной цепи.

3. Как выводятся сопротивления из якорной цепи:

1. с выдержкой времени поочерёдно каждую ступень;

2. сразу обе ступени;

3. сопротивления не влияют на разгон двигателя.

4. В зависимости от чего происходит выведение сопротивлений:

1. от скорости двигателя;

2. от напряжения на якорной обмотке;

3. от времени разгона двигателей.

5. На какие напряжения включения настроены контакторы КМ1 и КМ2:

1. UВКЛ.КМ1 = UВКЛ.КМ2;

2. UВКЛ.КМ1 > UВКЛ.КМ2;

3. UВКЛ.КМ1 < UВКЛ.КМ2;

6. Назначение сопротивлений RУ1 и  RУ2:

1.настройка напряжений срабатывания КМ1 и КМ2;

2. настройка напряжений отключения КМ1 и КМ2;

3. ограничение токов катушек КМ1 и КМ2;

7. Как называется контакт реле времени КТ в цепи контактора КМ3:

1. замыкающий, с выдержкой времени на замыкание;

2. замкнутый, с выдержкой времени на замыкание;

3. замыкающий, с выдержкой времени на размыкание.

8. Чем задаётся время торможения М:

1. контактором КМ3;

2. реле времени КТ;

3. величиной сопротивления RД3.

9.  Во время торможения обмотка ОВ должна быть:

1. отключена от сети;

2. запитана на пониженном напряжении;

3. запитана на полном напряжении.

10. Как изменяется ток в цепи торможения:

1. уменьшается при остановке двигателя;

2. увеличивается при остановке двигателя;

3. не изменяется в процессе торможения.

Схема пуска двигателя в одну ступень по принципу времени и динамического торможения по принципу ЭДС.

1. Какой двигатель по принципу возбуждения применён в схеме:

1. двигатель смешанного возбуждения;

2. двигатель последовательного возбуждения;

3. двигатель параллельного возбуждения.

2. Назначение реле времени КТ:

1. задаёт время торможения;

2. задаёт время выведения RД1;

3. контролирует скорость двигателя.

3. Какой ток протекает в обмотке якоря двигателя:

1. переменный;

2. постоянный;

3. переменный только при пуске двигателя.

4. Для чего служит коллектор в двигателе постоянного тока:

1. для подачи напряжения в цепь якорной обмотки;

2. для инвертирования постоянного тока в переменный;

3. для механического выпрямления переменного тока в постоянный.

5.  Какой тип торможения М применён в схеме:

1. противовключением;

2. рекуперативное;

3. динамическое.

6. По какому принципу происходит торможение:

1. по принципу тока;

2. по принципу напряжения;

3. по принципу времени.

7. В режиме динамического торможения контакторы КМ, КМ1, КМ2, КТ должны быть:

1. включены;

2. КТ и КМ2 - включены, КМ и КМ1 - отключены;

3. КМ и КМ1 - включены, КТ и КМ2 – отключены.

8. Что происходит при торможении с энергией запасённой в якоре двигателя:

1. отдаётся в сеть;

2. питает контактор КМ2;

3. гасится на сопротивлении RД2.

9. При изменении тока в обмотке ОВ двигатель:

1. уменьшении тока – разгоняется;

2. увеличении тока – ОВ перегревается;

3. не реагирует на изменение тока в ОВ.

10. При изменении сопротивления RД2:

1. RД2 – больше, время торможения – больше;

2. RД2 – меньше, время торможения – меньше;

3. время торможения не меняется.

Схема управления пуском и реверсом ДПТ  и характеристики двигателя.

1. Двигатель какого типа применён в схеме:

1. с параллельным возбуждением;

2. с последовательным возбуждением;

3. со смешанным возбуждением.

2. За счёт чего происходит реверсирование двигателя М:

1. меняются местами «плюс» и «минус» на входе схемы;

2. меняется направление тока в якоре, ток возбуждения тот же;

3. меняется направление тока якоря и тока возбуждения.

3. В какой функции производится выведение пусковых сопротивлений:

1. в функции тока;

2. в функции напряжения;

3. в функции времени.

4. Какой вид торможения применён в двигателе:

1. противовключением;

2. динамическое;

3. рекуперативное.

5. Назначение реле КV1 и КV2:

1. обеспечивают смену полярности сети на якоре М;

2. выводят RД1 и RД2 из цепи якоря;

3. вводят дополнительное сопротивление  в цепь якоря RД2.

6. Назначение контакторов КМ3 и КМ4:

1. выведение сопротивлений RД1 и RД2  при пуске двигателя;

2. введение сопротивлений при торможении двигателя;

3. осуществляют реверс двигателя М.

7. Название контакта реле КТ в цепи контактора КМ4:

1. размыкающий с выдержкой времени на размыкание;

2. размыкающий с выдержкой времени на замыкание;

3. замыкающий с выдержкой времени на замыкание.

8. Когда срабатывают реле противовключения КV1 и КV2 при торможении:

1. при включении контактора противключения КМ3;

2. сразу же, при включении реверсивного контактора КМ2;

3. когда скорость двигателя близка к 0.

9. Естественная характеристика двигателя –это:

1. сопротивления RД1 и RД2 введены полностью;

2. сопротивления RД1 и RД2 выведены полностью;

3. сопротивление RД2 выведено, а RД1 – введено.

10. С какого момента начинается отсчёт времени у реле КТ:

1. с момента включения контактора КМ4;

2. с момента включения контактора КМ1;

3. с момента включения контактора КМ3.

Схема типовой панели управления двигателем, обеспечивающей пуск, динамическое торможение и регулирование скорости ослаблением магнитного потока.

1. Тип двигателя М:

1. параллельного возбуждения;

2. последовательного возбуждения;

3. смешанного возбуждения.

2. Какой вид торможения двигателя предусмотрен в схеме:

1. динамическое торможение;

2. противовключением;

3. генераторное торможение.

3. Назначение реле КА в цепи обмотки возбуждения:

1. защита цепи возбуждения при отключении QF2;

2. защита цепи возбуждения от больших токов;

3. контроль обрыва цепи возбуждения.

4. Назначение реле КА1 и КА2 в цепи якоря двигателя М:

1. защита цепи от больших токов;

2. защита от токов при пуске;

3. защита от токов при торможении.

5. Назначение реле времени КТ1, КТ2, КТ3 в схеме:

1. создание выдержек времени при торможении М;

2. создание выдержек времени при пуске для выведения пусковых сопротивлений;

3. контроль тока в обмотке возбуждения.

6. Может ли двигатель М работать на промежуточных скоростях:

1. может, при соответствующем положении SA;

2. не может, работает только при полной скорости;

3. может, при введённом сопротивлении RВ в цепи обмотки ОВ.

7. В функции какой величины контролируется длительность торможения:

1. времени;

2. тока якоря;

3. напряжения на якоре.

8. Что происходит с двигателем при включении контактора КМ3:

1. разгоняется при номинальном потоке возбуждения;

2. разгоняется при ослабленном потоке возбуждения;

3. вращается с постоянной скоростью.

9. Когда при торможении отключается реле КV2:

1. при скорости ротора близкой к номинальной;

2. при скорости ротора близкой к 0;

3. не реагирует на скорость ротора.

10. Назначение диода VD и сопротивления RР включенных параллельно ОВ:

1. выпрямляется ток протекающий по обмотке возбуждения;

2. уменьшается ток ОВ для увеличения скорости двигателя;

3. гасится эл.магнитная энергия запасённая в обмотке ОВ.

Схема типовой панели управления двигателем, обеспечивающей пуск, динамическое торможение и регулирование скорости ослаблением магнитного потока.

1. Тип двигателя М:

1. параллельного возбуждения;

2. последовательного возбуждения;

3. смешанного возбуждения.

2. Какой вид торможения двигателя предусмотрен в схеме:

1. динамическое торможение;

2. противовключением;

3. генераторное торможение.

3. Назначение реле КА в цепи обмотки возбуждения:

1. защита цепи возбуждения при отключении QF2;

2. защита цепи возбуждения от больших токов;

3. контроль обрыва цепи возбуждения.

4. Назначение реле КА1 и КА2 в цепи якоря двигателя М:

1. защита цепи от больших токов;

2. защита от токов при пуске;

3. защита от токов при торможении.

5. Назначение реле времени КТ1, КТ2, КТ3 в схеме:

1. создание выдержек времени при торможении М;

2. создание выдержек времени при пуске для выведения пусковых сопротивлений;

3. контроль тока в обмотке возбуждения.

6. Может ли двигатель М работать на промежуточных скоростях:

1. может, при соответствующем положении SA;

2. не может, работает только при полной скорости;

3. может, при введённом сопротивлении RВ в цепи обмотки ОВ.

7. В функции какой величины контролируется длительность торможения:

1. времени;

2. тока якоря;

3. напряжения на якоре.

8. Что происходит с двигателем при включении контактора КМ3:

1. разгоняется при номинальном потоке возбуждения;

2. разгоняется при ослабленном потоке возбуждения;

3. вращается с постоянной скоростью.

9. Когда при торможении отключается реле КV2:

1. при скорости ротора близкой к номинальной;

2. при скорости ротора близкой к 0;

3. не реагирует на скорость ротора.

10. Назначение диода VD и сопротивления RР включенных параллельно ОВ:

1. выпрямляется ток протекающий по обмотке возбуждения;

2. уменьшается ток ОВ для увеличения скорости двигателя;

3. гасится эл.магнитная энергия запасённая в обмотке ОВ.

2.5.  Критерии оценки по тестовым заданиям

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 | Оценка пять ставится обучающему, ответившему правильно на 10 тестовых вопросов |
| 4 | Оценка четыре ставится обучающему, ответившему правильно на 9 тестовых вопросов |
| 3 | Оценка три ставится обучающему, ответившему правильно на 8 тестовых вопросов |
| 2 | Оценка два ставится обучающему, ответившему правильно на 7 и менее тестовых вопросов |